## Slide 1: FABRICATION ARTISANALE DE BRIQUES

## Slide 2
Etapes de la fabrication de briques à partir de l’argile:
Préparation de la pâte,
Moulage,
Cuisson

## Slide 3: Préparation de la pâte
La pâte est préparée à partir de l’argile des rizières, mélangée avec des produits qui évitent le retrait lors du séchage (ex: sable)

## Slide 4
Additionnée d’eau, la pâte est soigneusement malaxée afin d’obtenir un mélange souple et homogène

## Slide 5: Moulage
Mouler les briques, à la main, une à une dans un moule ou cadre en bois avec un récipient plein d’eau et un peu de sable fin

## Slide 6
Une fois démoulée, chaque pièce de brique est laissée au sol, bien séparée, pour un bon séchage au soleil pendant une semaine

## Slide 7
Les briques séchées sont empilées les unes sur les autres de manière à avoir une masse cubique de 6m à 10 m de côté et se terminant par une sorte de pyramide
bois

## Slide 8
Les espaces entre les briques sont remplies d’écorce de riz. A la base, on laisse des couloirs pour mettre les bois de cuisson
feu

## Slide 9: Cuisson
La cuisson se fait au bois:
3 tonnes de bois pour 30 000 briques.
La paroi extérieure est badigeonnée de terre .
La flamme devrait être repartie au maximum dans le corps de la masse de briques.
Quand la combustion est bien amorcée, on bouche les ouvertures des couloirs
bois

## Slide 10
La cuisson dure presque 1 mois y compris la phase de refroidissement.
Briques cuites prêtes pour la construction